## Slide 1: 專案進度報告 Block RAM, Harris(角點檢測)
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/7/4
開始日期：2023/6/21
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/6/24)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 – NAS (2023/6/24)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 4: 控管記錄 - Git (2023/6/24)
  本週更新：
  G01: SourceCode

## Slide 5
進度統整
六月:
2023/6/21~2023/6/27:
MATLAB、Simulink 產生 HDL 檔
2023/6/28~2023/7/5:
使用實驗室的Harris IP
HDL_Corner_Algorithm 波型模擬
BRAM(640x480) + HDL_Corner_Algorithm 波形
加上手繪矩形，以SW_img切換圖案、矩形
Harris_warpper + VGA_out 燒錄，以VGA畫面驗證

## Slide 6: 需求列表 – 軟體需求 (2023/6/21更新)
  限制:
    輸入灰階圖檔(.bmp)
    圖檔格式: uint8
  功能:
    檢測記憶體儲存圖形的角點(image detect corner)
    指撥開關切換輸入影像
  介面:
    外部:
      VGA螢幕(800 x 600 pixels)
  效能:
    800x600 pixels (FPS = 59.5248)

## Slide 7: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/6/21更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2022.1
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1
notepad++
BMP2Mif.exe
MATLAB 2023.1

## Slide 8: 模組列表 (2023/6/21更新)
  --top module
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
  use work.HDL_Corner_Algorithm_pkg.ALL;
  --參數打包
  --test bench
  library STD;
  use std.textio.all; --紀錄波形

## Slide 9: 系統分析 – Harris (2023/6/21更新)
  Harris kernel
    若M矩陣的兩個特徵值較大，則為角點
對可能的角點評分
K: 權重係數
= 0.04 = 5/125
(約等於乘“101”, 再右移7 bits)

## Slide 10: 系統分析 – Harris分界圖 (2023/6/21更新)
  特徵向量
    將特徵值結果以閥值區分角點、非角點
    一個固定視窗在圖像上進行任意方向上的滑動都有著較大灰度變化，可以認為該視窗中存在角點
區分圖

## Slide 11: 系統分析 –影像前處理 (2023/6/25更新)
  Harris
    流程

## Slide 12: 系統分析 – Break down (2023/6/25更新)
  *綠底色為新模組

## Slide 13: 專案架構圖 – BRAM(2023/6/21更新)
  Bram_dout
    Bram_gray(.COE)
    data_width: 8bits
Bram_dout
640x480(RAM)
r_clk
o_img[7:0]
pixel_clk
address[19:0]
wen
‘1’
i_Col_Count[9:0]
i_Row_Count[9:0]

## Slide 14: 專案架構圖 – 硬體流程圖(2023/6/23更新)
  PC
  FPGA
.bmp 轉檔 .COE
.COE 生成Bram IP核
計數器同步VGA時脈上數
輸出計數器對應BRam位址之資料
  VGA
Hsync,
Vsync
VGA_Red[8],
VGA_Grn[8],
VGA_Blu[8]
padding並依序
存進line buffer
  FPGA
  影像前處理
高斯濾波
灰階梯度差捲積
角點描繪
對gradient kernel、
line_buffer_block做梯度比較

## Slide 15: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/6/22更新)
  RTL
    除頻
    sync_to_pulse
    sync_to_count
    addr_controller
    blk_mem_road (.COE)
    Harris_warpper (MATLAB)
      line buffer
      padding
      Harris_corner algorithm
    sync_to_porch

## Slide 16: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/6/22更新)
  RTL
    Harris_warpper (實驗室)
      RGB2Bin
      Corner_Detector
      Convert_Levels
      Pixel_Stream_Aligner
      Overlay

## Slide 17: 成果展示 – 週進度項目 (2023/6/22)
  2023/6/28~7/5:
使用實驗室的Harris IP
  HDL_Corner_Algorithm 波型模擬
  BRAM(640x480) + HDL_Corner_Algorithm 波形
  加上手繪矩形，以SW_img切換圖案、矩形
  Harris_warpper + VGA_out 燒錄，以VGA畫面驗證

## Slide 18: 成果展示 –以圖形輸入波形模擬
將圖型波形以 use STD.textio.ALL程式庫裡的函式，將波形訊號撰寫至指定文件檔(txt)
  撰寫python檔將圖片滾動撰寫成txt檔(整數)
  在Vivado以readline()、read()讓數值隨著週期時脈輸入訊號
圖1.VGA_TB.vhd

## Slide 19: 成果展示 –波形模擬以圖形輸出
將圖型波形以 use STD.textio.ALL程式庫裡的函式，將波形訊號撰寫至指定文件檔(txt)
  波形訊號(txt)重組的圖片(png)
圖2.VGA_TB.vhd

## Slide 20: 成果展示 – 單元測試: line buffer波形模擬(1/2)
波行模擬:
  圖形: 640x480 (8bits)
  起點: 0, 0
圖1.圖形起點

## Slide 21: 成果展示 – filter2D波形模擬
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖2.下一個畫面

## Slide 22: 成果展示 – Gaussian filter
BRAM_Gaussian filter :
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖1.下一個畫面

## Slide 23: 預期進度
    六月：
    2023/6/28~2023/7/4:
    Harris
      HDL_Corner_Algorithm 波型模擬
      BRAM(640x480) + HDL_Corner_Algorithm 波形
      Harris_warpper + VGA_out 燒錄，以VGA畫面驗證
    七月：
    2023/7/5~2023/7/11:
    UART
      block design
        設定、產生HDL 檔
      Vitis
        以Zynq硬件上的ARM CPU跑 Xilinx提供的測試程式
        在終端機確認回傳結果

## Slide 24: 問題記錄 - (電路合成問題)
  Q1: 無法讀到package?
  A1: 勾選“IS_GLOBAL_INCLUDE”，並在上方宣告加library work;
圖1. Sources

## Slide 25: 問題記錄 - (波形模擬問題)
  Q2: 波形模擬無內部訊號
  A2: 修正主模組Library 設定，以供Vivado 確認其子模組
圖2-1. Source file proper

## Slide 26: 問題記錄 - (波形模擬問題)
  Q3: 無法波形模擬
  A3: 將測試程式移至正確路徑，並執行Run Synthesis
圖3-1. Message
圖3-2. xvhdl.log

## Slide 27: 問題記錄 - (波形模擬問題)
  Q3: 無法波形模擬
  A3: 更改各程式中引用模組的Library，並執行Run Synthesis
圖3-1. xvhdl.log
圖3-2. Corner_Detector.vhd

## Slide 28: 參考資料
  img2.mif:
    OS tool: 【原創】bmp轉mif、coe或hex軟體發佈及使用介紹 ...
  波形模擬輸出txt檔:
    vhdl - Copying ISim results as strings/text - Stack Overflow
  package:
    https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hpgWwSAI/vhdl-package-in-vivado?language=en_US