## Slide 1: 專案進度報告 Block Ram, Canny(邊緣檢測)
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/6/14
開始日期：2023/6/7
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/6/1)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 - Git (2023/6/1)
  本週更新：
  G01: SourceCode

## Slide 4
進度統整
六月:
2023/6/7~2023/6/13:
Cachesystem + Guassian波型模擬
Bram(640x480) + 非極大值抑制
2023/6/14~2023/6/20:
雙邊濾波波型模擬
+ VGA_out波型模擬
燒錄驗證Canny功能

## Slide 5: 需求列表 – 軟體需求 (2023/5/27更新)
  限制:
    輸入灰階圖檔(.bmp)
    圖檔格式: unit8
  功能:
    檢測記憶體儲存圖形的邊緣(img_gray2img_edge)
    按鈕調變Canny的上, 下 threshold數值
  介面:
    外部:
      VGA螢幕(800 x 525)
      指撥開關x2(切換輸入圖案)
      按鈕x2(調變threshold值)
  效能:
    VGA_clock = 50M(Hz)
    800x525 (FPS = 59.5248)

## Slide 6: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/5/27更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2018.3
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1
notepad++
BMP2Mif.exe

## Slide 7: 模組列表 (2023/5/27更新)
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1254.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;

## Slide 8: 系統分析 – Cachesystem (2023/5/27更新)
  Cachesystem
    line buffer
      GaussianFilter
      NonMaxSuppression
Gx

## Slide 9: 系統分析 – Gaussian filter (2023/5/27更新)
  Cachesystem
    line buffer
      GaussianFilter
      NonMaxSuppression
Gx

## Slide 10: 系統分析 –影像前處理 (2023/5/27更新)
  Cachesystem
    line buffer
      GaussianFilter
      NonMaxSuppression

## Slide 11: 系統分析 – Break down (2023/5/27更新)

## Slide 12: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/27更新)
  Bram_dout
    Bram_gray(.COE)
    data_width: 8bits
Bram_dout
640x480(RAM)
r_clk
o_img[7:0]
pixel_clk
address[19:0]
wen
‘1’
i_Col_Count[9:0]
i_Row_Count[9:0]

## Slide 13: 專案架構圖 – 硬體流程圖(2023/5/30更新)
  PC
  FPGA
.bmp 轉檔 .COE
.COE 生成Bram IP核
計數器同步VGA時脈上數
輸出計數器對應BRam位址之資料
  VGA
Hsync,
Vsync
VGA_Red[3],
VGA_Grn[3],
VGA_Blu[2],
padding並依序
存進cachesystem
  FPGA
  影像前處理
高斯濾波
非極大值抑制
雙邊濾波
對gradient kernel、
cachesystem
做梯度比較

## Slide 14: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/31更新)
  RTL
    除頻
    sync_pulse
    sync_to_count
    Bram_gary (.COE)
    VGA_out
    GaussianFilter_warpper
      CacheSystem
        line buffer x3
      GaussianFilter

## Slide 15: 成果展示 – 週進度項目 (2023/5/31)
  2023/6/7~6/14:
  單元測試: Cache system
    line buffer
  GaussianFilter 波形模擬
    Cache system
  NonMaxSuppression 波形模擬
  2023/6/15~6/21:
  HysteresisThresholding 波形模擬
  Canny_warpper 波形模擬
  Canny_warpper + VGA_out
  Bram(640x480) + Canny 燒錄驗證功能

## Slide 16: 成果展示 – 單元測試: Cache system(1/2)
波行模擬:
  圖形: 640x480 (8bits)
  起點: 0, 0
圖2.圖形起點

## Slide 17: 成果展示 – 單元測試: Cache system(2/2)
波行模擬:
  圖形: 640x480 (8bits)
  起點: 200,200
圖2-2.圖形起點

## Slide 18: 成果展示 – Gaussian filter波形模擬
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖3.下一個畫面

## Slide 19: 成果展示 – NonMaxSuppression 波形模擬
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖
每個像素: 1/50M sec
每張圖: 800x525x1/50M sec
≈16.8ms
Tmove > 單張圖(16.8ms)
move_clk ≦ 59.524(Hz)
=>100M/2^21 = 47.683(Hz)

## Slide 20: 成果展示 –Bram_VGA + Sobel 波形模擬
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖
每個像素: 1/50M sec
每張圖: 800x525x1/50M sec
≈16.8ms
Tmove > 單張圖(16.8ms)
move_clk ≦ 59.524(Hz)
=>100M/2^21 = 47.683(Hz)

## Slide 21: 預期進度
    六月：
    2023/6/4~2023/6/21:
    Bram(640x480) + Canny 燒錄驗證功能

## Slide 22: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q1: 無法進行波型模擬?
  A1: 建立新專案，新增=>引用import 原專案的.vhd檔案，新增testbench.vhd並修正component的BRAM_Canny_Top
圖1. message

## Slide 23: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q2: 輸出圖像會少頭兩行
  A2:
圖3-1. clkDiv.vhd

## Slide 24: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q2: 輸出圖像會少頭兩行
  A2: 會在下一個畫面補上FIFO輸出
圖3-1. clkDiv.vhd

## Slide 25: 參考資料
  img2.mif:
    OS tool: 【原創】bmp轉mif、coe或hex軟體發佈及使用介紹 ...
  img2gray:
    VHDL coding tips and tricks: Generic VHDL Code for Binary to Gray and Gray to Binary converter