## Slide 1: 專案進度報告 Block Ram, Sobel(邊緣檢測)
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/6/8
開始日期：2023/5/31
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/6/1)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 – NAS (2023/6/1)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 4: 控管記錄 - Git (2023/6/1)
  本週更新：
  G01: SourceCode

## Slide 5
進度統整
五月：
2023/5/31~2023/6/6:
line buffer 波型模擬
Cache system波型模擬
Block Ram + Cache system
六月:
2023/6/7~2023/6/13:
Sobel波型模擬
Bram(640x480) + Sobel

## Slide 6: 需求列表 – 軟體需求 (2023/5/27更新)
  限制:
    輸入灰階圖檔(.bmp)
    圖檔格式: unit8
  功能:
    檢測記憶體儲存圖形的邊緣(img_gray2img_edge)
    按鈕調變Sobel的threshold數值
  介面:
    外部:
      VGA螢幕(800 x 525)
      指撥開關x2(切換輸入圖案)
      按鈕x2(調變threshold值)
  效能:
    VGA_clock = 50M(Hz)
    800x525 (FPS = 59.5248)

## Slide 7: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/5/27更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2018.3
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1
notepad++
BMP2Mif.exe

## Slide 8: 模組列表 (2023/5/27更新)
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1254.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;

## Slide 9: 系統分析 – Sobel (2023/5/27更新)
  Sobel
    Cachesystem
      line buffer
      convolution
Gx
  line buffer
  Cachesystem

## Slide 10: 系統分析 – Break down (2023/5/27更新)

## Slide 11: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/27更新)
  Bram_dout
    Bram_gray(.COE)
    data_width: 8bits
Bram_dout
640x480(RAM)
r_clk
o_img[7:0]
pixel_clk
address[19:0]
wen
‘1’
i_Col_Count[9:0]
i_Row_Count[9:0]

## Slide 12: 專案架構圖 – 硬體流程圖(2023/5/30更新)
  PC
  FPGA
.bmp 轉檔 .COE
.COE 生成Bram IP核
計數器同步VGA時脈上數
輸出計數器對應BRam位址之資料
  VGA
Hsync,
Vsync
VGA_Red[3],
VGA_Grn[3],
VGA_Blu[2],
padding ‘1’並依序
存進cachesystem
依計數器對應之位置
對Sobel kernel、
cachesystem做卷積
  FPGA

## Slide 13: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/31更新)
  RTL
    除頻
    sync_pulse
    sync_to_count
    Bram_gary (.COE)
    sobel_warpper
      CacheSystem
        line buffer x3
      edge_sobel

## Slide 14: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/31更新)
  RTL
    除頻
    sync_pulse
    sync_to_count
    Bram_gary (.COE)
    sobel_warpper
      CacheSystem
        line buffer x3
      edge_sobel
    sync_to_porch

## Slide 15: 成果展示 – 週進度項目 (2023/5/31)
  2023/5/31~2023/6/6:
  單元測試:line buffer
    實心方型(200x200)
  單元測試: Cache system
    line buffer
  Sobel波形模擬
    實心方型(200x200)
    Cache system
      line buffer
    VGA_out

## Slide 16: 成果展示 – 單元測試:line buffer(1/2)
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖1.圖形起點
Sobel
  頭兩行有加強邊線厚度

## Slide 17: 成果展示 – 單元測試:line buffer(2/2)
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖1-2.圖形終點
Sobel
  尾頭兩行有加強邊線厚度

## Slide 18: 成果展示 – 單元測試: Cache system(1/2)
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖2.圖形起點

## Slide 19: 成果展示 – 單元測試: Cache system(2/2)
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖2-2.圖形起點

## Slide 20: 成果展示 – 單元測試: Sobel波形模擬
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖3.Sobel 單張畫面波型

## Slide 21: 成果展示 –Bram_VGA + Sobel 波形模擬
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4-2.Bram_Sobel起點
圖4-1.Bram起點

## Slide 22: 成果展示 – Bram(640x480) + Sobel 燒錄驗證功能(1/2)
手繪方型
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖1.圖形起點
Sobel頭兩行有加強邊線厚度

## Slide 23: 成果展示 – Bram(640x480) + Sobel 燒錄驗證功能(1/2)
BRAM:
  方型: 640x480 (8bits)
  起點: 0,0
圖2.麵包板接線
Sobel
  有加強邊線厚度

## Slide 24: 成果展示 – Bram(640x480) + Sobel 燒錄驗證功能(1/2)
BRAM:
  方型: 640x480 (8bits)
  起點: 0,0
圖3.圖形起點
Sobel
  有加強邊線厚度

## Slide 25: 預期進度
    六月：
    2023/6/7~2023/6/13:
    Gaussian_wrapper 波形模擬
      Gaussian
      NMS
      HysteresisThresholding

## Slide 26: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q1: 無法進行波型模擬?
圖1. message
圖2.Tcl

## Slide 27: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q1: 無法進行波型模擬?
  A1: 刪掉舊的模擬並重新建檔
圖2.專案檔案夾

## Slide 28: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q2: 無法合成RTL
  A2: 因為clkDiv.vhd、CacheSystem.vhd (位元數描述不完整)
圖3-1. clkDiv.vhd
圖3-2. CacheSystem.vhd

## Slide 29: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q3: 輸出sync沒對正，
  A3: 垂直有重複讀取、同步訊號失真的畫面。
    每個模組都接到同個hsync, vsync
    最尾端加上“VGA_sync_porch，補充640~800, 480~482的’0’
圖3-1. 問題波型

## Slide 30: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q5: 輸出結果
  A5:
圖3-1. 燒錄結果

## Slide 31: 參考資料
  img2.mif:
    OS tool: 【原創】bmp轉mif、coe或hex軟體發佈及使用介紹 ...
  testbench error:
    https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hpsIZSAY/usfxsim62-elaborate-step-failed-with-errors-at-vivado-20152-behavioural-simulation?language=en_US