## Slide 1: 專案進度報告 Block Ram, Canny(邊緣檢測)
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/6/8
開始日期：2023/6/1
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/6/1)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 – NAS (2023/6/1)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 4: 控管記錄 - Git (2023/6/1)
  本週更新：
  G01: SourceCode

## Slide 5
進度統整
六月:
2023/6/7~2023/6/13:
Cachesystem + Guassian波型模擬
Bram(640x480) + 非極大值抑制
2023/6/14~2023/6/20:
雙邊濾波波型模擬
+ VGA_out波型模擬
燒錄驗證Canny功能

## Slide 6: 需求列表 – 軟體需求 (2023/5/27更新)
  限制:
    輸入灰階圖檔(.bmp)
    圖檔格式: uint8
  功能:
    檢測記憶體儲存圖形的邊緣(img_gray2img_edge)
    指撥開關切換影像前處理的過程、結果
  介面:
    外部:
      VGA螢幕(800 x 600)
      指撥開關x3(切換輸入圖案)
      --按鈕x4(調變double_threshold值)
  效能:
    VGA_clock = 50M(Hz)
    800x600 (FPS = 59.5248)

## Slide 7: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/5/27更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2018.3
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1
notepad++
BMP2Mif.exe

## Slide 8: 模組列表 (2023/5/27更新)
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1254.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;

## Slide 9: 系統分析 – Cachesystem (2023/5/27更新)
  Cachesystem
    line buffer
      GaussianFilter
      NonMaxSuppression
Gx
img_kernel

## Slide 10: 系統分析 – Gaussian filter (2023/6/1更新)
    高斯模糊
--雙邊濾波: 且比較周圍像素灰階差(值域，每個像素點對周圍的灰階差都不同，事後歸一化)

## Slide 11: 系統分析 – Sobel (2023/6/1更新)
  Sobel找梯度|Gx+Gy| , cordic 將Gx, Gy取arctan角度(需迭帶)

## Slide 12: 系統分析 – NMS (2023/6/1更新)
    NMS(找極大值) 依角度值劃分成4個區域，判斷kernel中心點在角度區域中是否為最大值，若是則保留

## Slide 13: 系統分析 – HysteresisThresholding (2023/6/1更新)
  Hysterizethreshold
    過濾掉NMS含噪點之邊緣
    磁滯閥值分類強,弱,非邊緣，將中間區段的弱邊緣與強邊緣連線

## Slide 14: 系統分析 –影像前處理 (2023/6/2更新)

## Slide 15: 系統分析 – Break down (2023/5/27更新)

## Slide 16: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/27更新)
  Bram_dout
    Bram_gray(.COE)
    data_width: 8bits
Bram_dout
640x480(RAM)
r_clk
o_img[7:0]
pixel_clk
address[19:0]
wen
‘1’
i_Col_Count[9:0]
i_Row_Count[9:0]

## Slide 17: 專案架構圖 – 硬體流程圖(2023/5/30更新)
  PC
  FPGA
.bmp 轉檔 .COE
.COE 生成Bram IP核
計數器同步VGA時脈上數
輸出計數器對應BRam位址之資料
  VGA
Hsync,
Vsync
VGA_Red[3],
VGA_Grn[3],
VGA_Blu[2],
padding並依序
存進cachesystem
  FPGA
  影像前處理
高斯濾波
非極大值抑制
雙邊濾波
對gradient kernel、
cachesystem
做梯度比較

## Slide 18: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/5/31更新)
  RTL
    除頻
    sync_pulse
    sync_to_count
    Bram_gary (.COE)
    VGA_out
    GaussianFilter_warpper
      CacheSystem
        line buffer x3
      GaussianFilter
      NMS
      HysteresisThresholding

## Slide 19: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/6/3更新)
  RTL
    除頻
    Bram (.COE)
    address_controller
    Preprocess_module
      IP_enable
      Bilatera filter
      Gaussian filter
      Sobel
      NMS
      HysteresisThresholding
    RGB (switchx4)
    VGA_sync_porch

## Slide 20: 成果展示 – 週進度項目 (2023/5/31)
  2023/6/1~6/18:
  單元測試: Cache system
    line buffer
  GaussianFilter 波形模擬
    Cache system
  NonMaxSuppression 波形模擬
  HysteresisThresholding 波形模擬
  Canny_warpper 波形模擬
  Canny_warpper + VGA_out
  Bram(640x480) + Canny 燒錄驗證功能

## Slide 21: 成果展示 – 單元測試: Cache system(1/2)
波行模擬:
  圖形: 640x480 (8bits)
  起點: 0, 0
圖2.圖形起點

## Slide 22: 成果展示 – 單元測試: Cache system(2/2)
波行模擬:
  圖形: 640x480 (8bits)
  起點: 200,200
圖2-2.圖形起點

## Slide 23: 成果展示 – Gaussian filter波形模擬
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖3.下一個畫面

## Slide 25: 成果展示 – NonMaxSuppression 波形模擬
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 26: 成果展示 –Bram_VGA + Sobel 波形模擬
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 27: 成果展示 – Gaussian filter
波行模擬:
  方型: 200x200 (8bits)
  起點: 200,200
圖3.下一個畫面

## Slide 28: 成果展示 – Sobel(angle)
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 29: 成果展示 – Sobel(gradient)
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 30: 成果展示 – NonMaxSuppression
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 31: 成果展示 – Hysteresis(強,中,弱邊緣)
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 32: 成果展示 – Hysteresis(二值化)
整體波形模擬:
  灰階圖片: 640x480 (8bits)
圖4.Bram_Sobel單幀全圖

## Slide 33: 預期進度
    六月：
    2023/6/8~2023/6/15:
    Bram(640x480) + Canny 燒錄驗證功能

## Slide 34: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q1: 無法進行波型模擬?
  A1: 建立新專案，新增=>引用import 原專案的.vhd檔案，新增testbench.vhd並修正component的BRAM_Canny_Top
圖1. message

## Slide 35: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q2: 輸出圖像會少頭兩行
  A2: 可加上IP_enable 模組，讓”影像前處理模組”等完”FIFO RTL”接資料的延遲時間才致能”影像前處理模組”
圖3-1. clkDiv.vhd

## Slide 36
  Q2:
  A2: 修改hysteresis先前的IP_enable 的latency
建立新專案還是hysteresis還是會向右移位
是否在hysteresis下方要加IP_enable?

## Slide 37: 參考資料
  img2.mif:
    OS tool: 【原創】bmp轉mif、coe或hex軟體發佈及使用介紹 ...
  img2gray:
    VHDL coding tips and tricks: Generic VHDL Code for Binary to Gray and Gray to Binary converter
  波形模擬輸出txt檔:
    vhdl - Copying ISim results as strings/text - Stack Overflow