## Slide 1: 專案進度報告 Harris, ORB matching
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/8/1
開始日期：2023/7/11
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/9/4)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 – NAS (2023/9/4)
  本週更新：
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 4: 控管記錄 – Git
  本週更新：
  G01-sourcecode
  1- PS端讀寫SD卡.C
  2- mp4轉TXT.py
  3- PS端讀取BRAM.C
  //4- mp4轉COE.py

## Slide 5: 控管記錄 – Git issue
  本週更新：
  ILA掃不到BRAM訊號
  的變化

## Slide 6
進度統整
七月:
  2023/6/28~7/5:
測試實驗室的Harris IP
  Harris 波型模擬
  BRAM(640x480) + Harris + VGA_out 波型模擬
  2023/7/6~7/12:
以VGA畫面驗證
  以SW_Harris切換原灰階圖、檢測角點
  Harris + VGA_out 燒錄，以VGA畫面驗證
  2023/7/12~7/18:
測試實驗室的Harris IP
  erosion + Sobel + Harris + ORB matching燒錄驗證
七月：
2023/7/18~2023/7/25:
提取FPGA端 Harris + ORB matching的數據、存入.csv檔
以FPGA端提取影像特徵配對的數據，與軟體端測試比較，整理成圖表
七月：
2023/7/26~2023/8/8:
    Mp4轉TXT
    將TXT檔存入SD卡(或DDR3)
    旋轉原樣本，在原樣本選一點，追蹤與其最相近的匹配點
    Vitis Terminal回傳、SD card 另存的像素,追蹤座標到TXT
    八月：
    2023/8/9~2023/8/23:
    BRAM與PS端溝通
      VITIS Terminal
      (Memory)
    紀錄匹配點座標
      ILA驗證BRAM收發的資料
      ILA 產生之CSV檔案
    八月：
    2023/8/23~2023/9/5:
    旋轉原樣本，在原樣本選一點，追蹤與其最相近的匹配點
      VGA畫面驗證結果
      記錄匹配的像素座標，另存CSV檔案

## Slide 7: 需求列表 – 軟體需求 (2023/7/11更新)
  限制:
    輸入灰階影像檔
    圖檔格式: uint8
  功能:
    配對前後張影像的特徵點(image detect corner)
    追蹤畫面上的動點
    引用使用者介面，將追蹤結果呈現在VGA螢幕上
  介面:
    外部:
      VGA螢幕(1280*1024 pixels)
      TVP5150(720*480)
      I2C解碼模組
      指撥開關x3(切換灰階、測試)
    內部:
      使用者介面(描繪手部移動方向)

## Slide 8: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/7/11更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2020.2
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1
PyCharm Community Edition 2023.1.2
notepad++
圖、zedboard手冊_接腳使用

## Slide 9: 模組列表 (2023/7/11更新)
  --top module
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
  --test bench
  library STD;
  use std.textio.all; --紀錄波形
          --模擬輸出畫面
  --以python單元測試BEBLID
  import cv2 as cv
  import numpy as np
  from math import sqrt
  import matplotlib.pyplot as plt
  --以python紀錄ORB數據至.csv檔案
  import numpy as np
  import cv2
  from matplotlib import pyplot as plt
  import csv
  -- PS端.C檔案
#include <string.h>
#include "platform.h"
#include "xparameters.h"
#include "xil_printf.h"
#include "ff.h"
#include "xdevcfg.h“

## Slide 10: 系統分析 – Harris (2023/7/11更新)
  Harris kernel
    若M矩陣的兩個特徵值較大，則為角點
對可能的角點評分
K: 權重係數(靈敏度)
= 0.04 = 5/125
(約等於乘“101”, 再右移7 bits; 可避免fix point)
M 矩陣
Window
(通常為
高斯kernel)
局部梯度差值
(Sobel kernel)
位移向量
(x方向, y方向)

## Slide 11: 系統分析 – Harris區分圖 (2023/7/11更新)
  特徵向量
    將特徵值結果以閥值區分角點、非角點
    一個固定視窗在圖像上進行任意方向上的滑動都有著較大灰度變化，可以認為該視窗中存在角點
區分圖
M 矩陣
(強調對角線元素)
行列式

## Slide 12: 系統分析 – ORB (2023/7/17更新)
  ORB( Oriented FAST and Rotated BRIEF)
    pingpong buffer
    Cordic
  右方黑框為ORB流程
  註解: 本專案以” erosion”取代”高斯模糊”

## Slide 13: 系統分析 – keypoint matching(2023/7/11更新)
  ORB
  BEBLID(Boosted Efficient Binary Local Image Descriptor)
    將ORB關鍵點的比例設置為0.75~1
解說、paper: (包含import opencv_contrib_python)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/351776227
https://github.com/Garima13a/ORB/blob/master/ORB.ipynb
圖、Colab 視窗

## Slide 14: 系統分析 – keypoint matching(2023/7/11更新)
  ORB , BEBLID(Boosted Efficient Binary Local Image Descriptor) 準確率比較
    nn_match_ratio = 0.9 # Nearest neighbor matching ratio
    inlier_threshold = 55 # Distance threshold to identify inliers with homography check
BEBLID
ORB

## Slide 15: 系統分析 – inliers
  Inliers
    RANSAC中正確數據
    散點到擬合直線的距離越近則為匹配點
      示意圖(藍點為inliers , 紅點為outliers)
示意圖來源: transform - OpenCV RANSAC returns the same transformation everytime - Stack Overflow

## Slide 16: 系統分析 – Break down (2023/6/25更新)
  *綠底色為新模組

## Slide 17: 系統分析 – Harris 公式(2023/7/20更新)
  Harris 流程
    泰勒展開推導結果(結果近似Sobel)
  E(u,v)的計算會花很多時間，所以用泰勒展開式(展開一階)去轉製成矩陣運算。
局部梯度差值
(Sobel kernel)
window的中心

## Slide 18: 系統分析 – ORB誤差值 (2023/7/18更新)
  ORB ( Oriented FAST and Rotated BRIEF)
    Inliers (準確率)
    誤差值公式
      rotation error, translation error
  旋轉矩陣向量
  Ground truth rotation
  真實旋轉
  真實旋轉、
  預估旋轉的差值
  預估旋轉
https://www.mdpi.com/2079-9292/11/14/2259

## Slide 19: 系統分析 – BRIEF取樣 (2023/7/18更新)
  ORB
    BRIEF(Binary Robust Independent Elementary Features)
    採樣方法
      1- 高思慮波
      2- 隨機找2個點
      3- 大於得到1，小於得到0
      4-重複 Step 2. Step 3. 直到填滿一個長度為256 (or 128 or 512)的一維二進制矩陣 (長度[1 2 3 … 128 ], 內容[0 1 0 … 0])
圖、test locate pattern(IPD256bit)
    講白點BRIEF就只是個影像取樣的編碼。
https://www.mdpi.com/2079-9292/11/14/2259

## Slide 20: 系統分析 – steered BRIEF (交接內容)
  ORB
    BRIEF在採樣之前，需要高斯濾波，而ORB則不用，取而代之的是使用以選取點為中心
    的5×5區域像素平均值(中值濾波?)，並用積分影像（integral image、 summed area table ）來計算
因引入了旋轉，採樣的點對坐標也需要旋轉變換。將採樣點對坐標組成matrix S：
設Rotation matrix為Rθ : 通過矩陣相乘計算出Sθ :
為加速計算，將360度以12度為單位離散為30份，事先計算好30個Sθ作為查找表，之後就可以節省坐標變換這一步計算，θ的計算源自於Orientation by intensity centroid，計算好影像矩(Image moment)，計算重心，把重心帶入arctan得出θ。
看起來此方法不錯，可惜的是，它的匹配效果比BRIEF差一截，通過大量樣本分析發現，BRIEF有一個很好的特性，就是每一位bit對應的點對之間表現出variance大、相關性小，而且同一位置bit的平均值接近0.5。但是steered BRIEF因進行了坐標旋轉，損失了這個特性，導致不同特徵點variance差別不大，相關性高，不利於匹配。所以ORB開發了另一種選取點對和計算IPD的方法——rBRIEF。

## Slide 21: 系統分析 – Orientation by intensity centroid (交接內容)
BRIEF
  影像旋轉的計算方法，和物理上旋轉的計算方法差不多，先計算出力矩(影像矩)，然後用用力矩(影像矩)算重心，再把重心帶入變化版的arc tan 裡面計算出旋轉不變性的角度就完成了。
  1- 計算影像矩(image moment)
  2- 計算影像重心(image Center of gravity)
  3- 計算旋轉不變性(rotation in-variance)
  以keypoint為圓心，半徑為r，計算這個圓的重心位置，再用arctan2求θ。

## Slide 22: 系統分析 – SD卡產.txt檔(PS端)
  Vitis
    此解說無PL端
    Terminal顯示string
    String內容寫至SD卡(.txt)
解說: https://blog.csdn.net/weixin_41445387/article/details/116232030
圖、Block design
Q: 如何將PL端信號(top.vhd)，寫入到main.c中，並呈現在Terminal
(PL端)BRAMAXIDDR3Vitis Terminal
圖、跳線

## Slide 23: 系統分析 – python追加內容至CSV
  Python程式將FPGA數據追加寫入元CSV檔案
    寫入
    追加
https://blog.csdn.net/weixin_56039103/article/details/115834975
  圖、CSV追加函式.py
  w：以寫方式打開， a：以追加模式打開 （從 EOF 開始， 必要時創建新檔） r+：以讀寫模式打開 w+：以讀寫模式打開 （參見 w ） a+：以讀寫模式打開 （參見 a ）

## Slide 24: 系統分析 – 波形模擬專案裡的影像檔(TXT)
  H.264/AVC
    QCIF序列透過轉檔網站產txt檔案(波形模擬可倒入)
    專案夾會產h264_display.txt(單圖片的YCrCb)
    PL端 RTL模組將YUV(32bits, 4:2:0)轉RGB(24bits)
  H264輸出格式
  Q: TXT黨如何產、內容為何?
  BRAM讀專案裡的TXT
Notes: FPGA纯verilog代码实现H.264/AVC视频解码，提供工程源码和技术支持_fpga h264_9527华安的博客-CSDN博客

## Slide 25: 系統分析 – SD卡存.txt檔案
  Vitis平台
    創建BSP(板級驅動包)時導入(FatFs庫)
    #include “ff.h” ，以調用f_open和f_read
    查看SD卡各目錄的檔案
SD卡打開.txt檔案:
https://www.twblogs.net/a/5b7ffede2b717767c6b2cc03
SD卡讀寫TXT(可從特定位置開始):
ZYNQ系列之-----SD卡读写文件_zynq读写sd卡_hhh_fpga的博客-CSDN博客
Support package setting: xilffs庫
更改默認設定: 不限檔名長短

## Slide 26: 系統分析 – DDR3讀寫(PL&PS端)
  DDR3讀寫(例子)
    PL端訊號(計數器) => AXI SmartConnect => Zynq => DDR3
    Vivado打開ILA查看DDR3時序圖
    Vitis Terminal視窗顯示DDR3對應位址的內容
上數器 DDR3: ZYNQ学习之路（四）：DDR读写测试实验_zynq 测试ddr3
圖、DDR3讀寫架構
圖、ILA介面
Notes: AXI4協議支援以下三種類型的介面： 1、AXI4：高性能存儲映射介面。 2、AXI4-Lite：簡化版的AXI4介面，用於較少數據量的存儲映射通信。 3、AXI4-Stream：用於高速數據流傳輸，非存儲映射介面。

## Slide 27: 系統分析 – BRAM讀寫(PL&PS端)
  BRAM ip 核讀寫ASCII到DDR3
    Vivado打開ILA查看BRAM時序圖
    Vitis Terminal視窗顯示BRAM對應位址的內容
圖、DDR3讀寫架構
BRAM width = 32 bits
depth = 1024
capacity = 4 MB,

## Slide 28: 系統分析 – BRAM讀寫(PL&PS端)
  BRAM ip 核讀寫ASCII
    Vivado打開ILA查看BRAM時序圖
    Vitis Terminal視窗顯示BRAM對應位址的內容
PL端AXI_BRAM解說: https://zhuanlan.zhihu.com/p/208375629
圖、BRAM接另一端設定檔
圖、設定完成的bd圖

## Slide 29: 系統分析 – main.c
  讀寫bmp_data.txt (0~255, 320x240x300)
    For loop
      切成300張
      刷新TXT的數標位置
  寫讀select_xy_matching.txt (0~255, 3000)
圖、SD card函式庫
Q: char 包含“ ”、“,”
可能在sd_rdDATA()裡判斷並過濾”非數字的“才return
Q: 將 “,”、”,”間的ASCII轉int，才str_wr_bram()

## Slide 30: 系統分析 – 寫RTL模組讀寫SD卡(PL端)
  SD卡:
  SPI(4pin)
  FIFO讀寫
  多個控制訊號(內部FSM)
  最上層模組介面
module sdcard_basemod
(
input CLOCK, RESET,
input SD_DOUT,
output SD_CLK,
output SD_DI,
output SD_NCS,
input [3:0]iCall,
output oDone,
input [22:0]iAddr,
output [7:0]oTag,
input [1:0]iEn,
input [7:0]iData,
output [7:0]oData
);
純RTL(SD卡): https://www.cnblogs.com/alinx/p/4518511.html
  SPI I/O
  純RTL(SD卡+DDR3+HDMI):
    將SD卡的訊號依序存入DDR3
    DDR3(controller)VGA_out

## Slide 31: 系統分析 – 影像取角點座標
  存像素座標值(TXT或CSV)
    法1- 存到BRAM_xy(depth = 3000, width = 20bits)
      PL端的BRAM=> AXI => Vitis Terminal(另存TXT)
    法2- 或透過ILA介面將選取的像素座標、matching座標存入CSV

## Slide 32: 專案架構圖 – 方塊圖(2/2)
  RTL
    除頻
    erosion(x2)
    dilation
    BRAM(x2: 讀、寫)
    video_in_process_rgb
      I2C
      yuv2rgb
      VGA
    Sobel
    Harris(x5)
    orb(x2)
      pingpong buffer(ram720x1x8)
      Cordic
    matching

## Slide 33: 專案架構圖 – BRAM_ILA
  Block design
    Zynq
    AXI
    PL_BRAM_rd
    BRAM
  讀取端RTL模組手刻

## Slide 34: 專案架構圖 – BRAM_ILA
  Block design
    Zynq
    AXI
    BRAM
  由於刻RTL模組抱錯，改以兩個AXI_BRAM_controller

## Slide 35: 成果展示 – 週進度項目
八月：
2023/8/23~2023/9/5:
旋轉原影像，在原影像選一點，追蹤與其最相近的匹配點
VGA畫面驗證結果
記錄匹配的像素座標
  另存CSV檔案
退回目錄

## Slide 36: 成果展示 –VGA畫面驗證結果(2023/8/29)
  ORB matching
VGA畫面(640x480)

## Slide 37: 成果展示 –記錄匹配的像素座標(2023/8/29)
  Vitis Terminal
    回傳PL端BRAM對應位置內容
Vitis Terminal
CSV檔案

## Slide 38: 成果展示 – 週進度項目
    八月：
    2023/8/9~2023/8/23:
    BRAM與PS端溝通
      VITIS Terminal
      (Memory)
    紀錄匹配點座標
      ILA驗證BRAM收發的資料
      ILA 產生之CSV檔案

## Slide 39: 成果展示 – BRAM與PS端溝通 (2023/8/23)
  Vitis Terminal
    回傳PL端BRAM對應位置內容
Vitis Terminal
xilffs 設定檔
Memory

## Slide 40: 成果展示 – ILA驗證BRAM收發的資料
  以ILA將PL端BRAM讀取數值
      ILA波形
ILA catalog 設定檔意涵: csdn.net
https://blog.csdn.net › article › details
Schemetic ILA : https://vhdlwhiz.com/using-ila-and-vio/#:~:text=design%20file%20by%3A-,Declaring%20a%20special%20attribute%20called%20MARK_DEBUG,-Attach%20the%20signal

## Slide 41: 成果展示 – ILA 產生之CSV檔案
  以ILA將BRAM讀取數值另存CSV檔案
    紀錄匹配點座標
      CSV檔案

## Slide 42: 問題記錄 – ILA無波形訊號
  Q1:在Vitis平台執行時，ILA無法讀取BRAM訊號(但PS端有由VITIS寫入)
  A1: 1. zynq設定(AXI port、PL_clk開啟)
    2. ILA掃描頻率
    3.
圖3-1.ILA 波形圖

## Slide 43: 問題記錄 – ILA與VITIS執行衝突
  Q1: VITIS執行後ILA停止並報告錯
  A1: ILA須設定trigger
圖3-1.messages

## Slide 44: 預期進度
    八月：
    2023/8/23~2023/9/5:
    旋轉原樣本，在原樣本選一點，追蹤與其最相近的匹配點
      VGA畫面驗證結果
      記錄匹配的像素座標，另存CSV檔案
退回目錄

## Slide 45: 成果展示 – 週進度項目 (2023/7/26)
    七月：
    2023/7/26~2023/8/8:
    Mp4像素數值轉TXT
    將TXT檔存入SD卡
    Vitis Terminal回傳、ILA紀錄追蹤的座標另存CSV檔案

## Slide 46: 成果展示 – python將影片檔轉TXT(2023/7/23)
  灰階影像
    影片切成多張jpg
    Jpg轉灰階圖片
    存像素數值到TXT檔案
      TXT檔案
#可調的參數
video_start = 150 #150*0.1 = 15 sec video_end = 450
frameRate = 0.1 #0.1秒切一次

## Slide 47: 成果展示 – SD卡與PS端溝通 (2023/7/23)
  Vitis Terminal
    回傳PS端SD卡TXT檔案內容
Vitis Terminal

## Slide 48: 預期進度
    八月：
    2023/8/9~2023/8/23:
    ILA驗證BRAM收發的資料
    修改BRAM的 address_controller

## Slide 49: 問題記錄 – Set up debug
  Q1:在查ILA前，Set up debug找不到portb
  A1: Synthesis 後會被優化掉(?)
  斷線且直接接地
圖3-1.Synthesis以前
R的BRAM douta連接PL讀BRAM IP核，douta連接BRAM控制器。
圖3-2.Synthesis以後
?

## Slide 50: 問題記錄 – Set up debug
  Q1:在查ILA前，Set up debug找不到doutb
  A1: Synthesis 後會被優化掉(?)
  斷線且直接接地
BRAM的douta連接PL讀BRAM IP核，doutb連接BRAM控制器。
圖3-1.改PL端的RTL代碼內容
圖3-2.可能要注意的設定

## Slide 51: 問題記錄 – Vitis 平台
  Q2:找不到xilffs程式庫
  A2:流程如圖
圖3-1.Vitis

## Slide 52: 問題記錄 – Vitis 平台
  Q3:解決Vitis導入自製IP導致無法構建Platform
  A3: 在多個makefile 黨裡修改相對應的內容
圖4-1.makefile修改以前
解决Vitis导入自制IP导致无法构建Platform – TaterLi 个人博客
Error數變少，但Compiling RTL的部分會抱錯，要先解決Synthesis 後 doutb消失問題

## Slide 53: 問題記錄 – Vitis平台
  Q4: SD卡讀取錯誤
  A4:
圖4-1.Vitis Terminal
f_mount(&fatfs,"",0);
f_mount(&fatfs,"",1);
//SD0
//SD1

## Slide 54: 成果展示 – 週進度項目 (2023/7/18)
七月：
2023/7/18~2023/7/25:
提取FPGA端 Harris + ORB matching的數據、存入.csv檔
以FPGA端提取影像特徵配對的數據，與軟體端測試比較，整理成圖表

## Slide 55: 成果展示 – python 提取inliers數據(2023/7/23)
  特徵點匹配(兩張jpg)
    樣本1 : 802x770
    樣本2 : 320x240
  Pixels Width = 8bits
      樣本1大小: 802x770
      樣本2大小: 320x240
變動的參數(因樣本2過少matching連線而調大參數)
inlier_threshold = 200 # Distance threshold to
identify inliers with homography check，與畢式距離比較

## Slide 56: 成果展示 – python 提取單一點數據(2023/7/23)
  特徵點匹配(兩張jpg)
    樣本3 : 240x240
  Pixels Width = 8bits
  將與FPGA結果比較相近關鍵點
  在python 程式有問題紀錄，以解決
      樣本3大小: 240x240

## Slide 57: 成果展示 – python 參數存入CSV檔案(2023/7/23)
  以write.row()將python數據匯入空的.csv檔案
    數據表格注意要換行
      半成品(等FPGA結果)

## Slide 58: 成果展示 –Harris + ORB matching波形模擬
圖1-1.第一張波形模擬轉圖片輸出
  灰階影像: 特徵點匹配
    240x240 pixels(boat)
    Width = 8bits
  再找將FPGA數據提取的方法:
    1- textio 波形模擬寫入(須等到跑完N個畫面)
    2- VGA顯示並手動填入CSV
    3- 從PS端DDR3提數據，並PS端產TXT檔，存入SD中
      須畫Block Design圖=>Vitis Terminal接收 => 寫string 至txt檔

## Slide 59: 成果展示 – FPGA端 Harris + ORB matching燒錄
圖2.VGA顯示
  灰階影像: 特徵點匹配
    240x240 pixels(boat)
    Width = 8bits
紅色的點是Harris的key point
藍色十字中心點與綠色十字中心點是matching結果
左邊顯示數字所代表的意思從上往下是
1-第一張圖Harris數量
2. 第一張圖的BRIEF(似乎是取樣的位置…)
3. 第一張圖match到的點的編號
4. 第二張圖Harris數量
5. 第二張圖的BRIEF
6. 第二張圖match到的點的編號
7. Matching總數
8. Centroid angle(0o~360o)

## Slide 60: 成果展示 – FPGA端 Harris + ORB matching燒錄
圖2-2.VGA顯示

## Slide 61: 成果展示 – 軟體端測試比較表格(.CSV)
      CSV檔(成品)
  灰階影像: 特徵點匹配
    240x240 pixels(boat)
  Width = 8bits
  也可以在python 以 row[2].append(…)
  將FPGA數據存入半成品的CSV表格
Notes: 320x240 pixels(mountain)
Q: FPGA 如何算Inliers, matching兩點的畢式距離

## Slide 62: 參考資料
  波形模擬輸出txt檔:
    vhdl - Copying ISim results as strings/text - Stack Overflow
  python解說: (包含import opencv_contrib_python):
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/351776227
  Vitis HLS 產檔教程(SYM專案):
    https://www.youtube.com/watch?v=LBCcGiifX2Q&ab_channel=MuhammadIhsanAlHafiz