## Slide 1: 專案進度報告 板子互連_乒乓球
負 責 人：吳東穎
目前成員：吳東穎
報告日期：2023/4/10
開始日期：2023/3/24
結束日期：

## Slide 2: 控管記錄 – NAS (2023/3/24)
  本週更新：
  G01: SourceCode
  N02-Architecture
  N06-Demo&ppt

## Slide 3: 控管記錄 - Git (2023/3/24)

## Slide 4
進度統整
十二月：
  2022/12/3~2022/12/12：
  分析VGA例題原理
  VGA程式撰寫
  燒錄VGA程式
十一月：
2022/11/13~2022/11/18：
計數器0~9, 9~0 波形模擬
燒錄計數器程式(segment)
PWM程式設計、波形模擬
十一月：
2022/11/19~2022/12/2：
將上週計數器的結果顯示於七段顯示器
乒乓球遊戲程式設計、波形模擬
( 雙方計分顯示於segment )
變速球 ( 使用CRC5 )
一月：
  2023/1/14~2023/2/22：
  VGA_時鐘
二月：
  2023/2/23~2023/3/24：
  兩塊板子的inout腳互連
  乒乓球

## Slide 5: 需求列表 – 軟體需求 (2023/3/24更新)
  限制:
    球傳到中間後不得分裂
    運用I2C主奴式概念
  介面:
    外部:
      玩家1, 2 按鈕
      8顆LED兩排
      多邦線連接腳
  內部:
    三態閘(1bit)

## Slide 6: 需求列表 – 硬體與環境需求 (2023/3/24更新)
硬體列表：
CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
作業系統： Win10
環境設定：Vivado 2018.3
其他工具：ZYNQ XC7Z020-CLG484-1

## Slide 7: 模組列表 (2023/3/24更新)
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1254.ALL;
  USE ieee.numeric_std.all;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;

## Slide 8: 系統分析 – Break down (2023/3/24更新)
  led_pong

## Slide 9: 專案架構圖 – 方塊圖(2023/3/24更新)
乒乓球互連

## Slide 10: 專案架構圖 – FSM(2023/3/24更新)
乒乓球互連

## Slide 11: 成果展示 – 週進度項目 (2023/3/24)
  單元測試:inout腳&下拉電阻
  FSM加上漏接&搶拍

## Slide 12: 成果展示 – 單元測試inout腳&下拉電阻(2023/3/24)
麵包版: inout腳並連下拉電阻、兩個板子共地

## Slide 13: 成果展示 – FSM加上漏接&搶拍(2023/3/24)
pong_con
雙方以按鈕擊球
漏接&發球置左
來回接球

## Slide 14: 預期進度
    三月：
      2023/3/25-2023/4/30：
      乒乓球，兩塊板子互連，以VGA顯示
      將圖案合成block ram

## Slide 15: 問題記錄 - (軟體問題)
  Q1: 球傳到inout腳會消失一下?
  A1: inout腳程式改寫
圖1.三態閘改寫

## Slide 16: 問題記錄 (軟體問題)
  Q2: 球傳不到ply2?
  A2: ply2的初始狀態與ply1不同
圖2.FSM改寫

## Slide 17: 問題記錄 (軟體問題)
  Q3: ply2回傳時閃爍一下?
  A3: 等轉態才轉向
圖3.方向改寫

## Slide 18: ---問題記錄 (軟體問題)
  Q4: ply2球不會落地?
  A4: 改依r_led_cnt改向
圖4-2.方向改寫

## Slide 19: 參考資料
  VHDL inout: inout双向端口的使用 - dtysky|一个行者的轨迹